ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

ЗАЩИЩЕННОСТИ  СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью Типовой инструкции (далее - Инструкции)  является упорядочение в республике деятельности по обеспечению и совершенствованию спортивных объектов. Инструкция  подготовлена на основе ведомственных требований, с учетом федерального законодательства, нормативной правовой базы Карачаево-Черкесской Республики, а также накопленного практического опыта.

Инструкция предназначена для использования спортивными объектами в организации их защиты, а также для контролирующих,  надзирающих и исполнительных органов при изучении и проверке антитеррористической защиты  спортивных  объектов.

Инструкции распространяется на спортивные объекты  на всей  территории Карачаево-Черкесской Республики независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

Инструкция не носит нормативного характера, вместе с тем она устанавливает общие подходы к обеспечению защиты спортивных объектов, в т.ч. их инженерно-технической укрепленности, порядку организации охраны, осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, а также ведению соответствующей документации.

Инструкция также устанавливает общие критерии оценки надежности мер по антитеррористической защите спортивных объектов единые, как для хозяйствующих субъектов, так и для контролирующих и надзорных органов.

Виды, система  и порядок (способы) охраны  спортивных объектов  регулируются:

- Федеральным законом от 14.04.1999г. №77-ФЗ «О ведомственной охране», от 11 марта 1992г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности»;

- Руководящим документом МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

Основными задачами охраны являются:

- защита охраняемых объектов, предупреждение и пресечение противоправных посягательств и административных правонарушений на охраняемых объектах;

- обеспечение на охраняемых объектах  пропускного и внутриобъектового режимов;

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций.

Система охраны объекта включает в себя совокупность сил и средств для выполнения задач по охране и обороне объекта. Она должна соответствовать технологическим особенностям охраняемого объекта, уровню его оборудования инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), обстановке в его окружении и обеспечивать наиболее эффективное и экономически рациональное использование имеющихся сил и средств.

Система охраны объекта должна строиться эшелонированно: на подступах к нему (в охранной зоне, определяемой ведомственными регламентирующими документами),  по его периметру, на КПП и на наиболее важных технологических диверсионно-уязвимых участках, обеспечивающих устойчивое функционирование объекта.

Система и способ охраны отражаются в документации по организации охраны объекта.

Важная роль принадлежит системе профилактических мероприятий, которая, как правило, включает в себя регулярное получение информации о состоянии защищенности объекта, выделенных участков (зон); своевременное вскрытие недостатков и нарушений технологических регламентов работы ИТСО, выявление лиц, пытающихся без видимых оснований или при подозрительных обстоятельствах проникнуть на объект.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОХРАНЫ  СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА

2.1. Общие положения.

2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты спортивного объекта  несет его руководитель.

2.1.2. Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на охрану объекта.

2.1.3. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты, совершения террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.1.4. Охрана  спортивного объекта  может осуществляться милицейскими подразделениями вне-ведомственной охраны (ОВО), военизированными подразделениями вневедомственной охраны (ФГУП «Охрана»)  или  частными охранными предприятиями (ЧОП), службами безопасности, штатными сторожами, с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть органа внутренних дел или на пункты централизованной охраны (ПЦО) ОВО, либо сочетанием этих видов охраны.

2.1.5. На спортивном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации может функционировать внутриобъектовая (собственная) служба безопасности, которая координирует свою деятельность с деятельностью подразделений охраны либо выполняет их функции.

2.1.6. Для несения службы по охране спортивного объекта  подбираются сотрудники, имеющие соответствующую подготовку, годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым качествам к этой работе.

2.1.7. В целях повышения уровня защиты охраняемого объекта согласно договору нарядами охраны могут применяться служебные собаки.

2.1.8. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны - предупреждаются администрацией объекта о недопустимости разглашения сведений о режиме охраны объекта и правилах пользования  техническими средствами охраны (ТСО).

2.1.9.  Руководитель  спортивного  объекта  обязан:

- организовать охрану объекта и проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и выполнение сторонами обязанностей по договору;

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (охраны)  или лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность,  детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест. Разрабатывать исходные требования на оборудование объекта ТСО;

- организовать разработку планов обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный), принимать меры организационного характера (издание соответствующих приказов, иной документации) по совершенствованию системы охраны;

- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу объекта необходимость соблюдения этого требования;

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;

- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО;

- совместно с должностными лицами подразделения охраны организовать обучение руководящего состава, сотрудников службы безопасности и персонала  спортивного объекта к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (охраны)  или лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность, тренировки с персоналом и  сотрудниками охранных структур для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий.

2.1.10. Обязанности сотрудника охраны объекта определяются должностной инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, планом охраны объекта, разрабатываемых администрацией объекта с учетом настоящей Инструкции.

В них сотруднику охраны определяется:

- место несения службы;

- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение;

- порядок приема и сдачи поста, его особенности;

- список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками;

- порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа персонала объекта;

- порядок взаимодействия с персоналом службы безопасности и другими работниками объекта;

- порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений объекта, выведенных на пульт;

- порядок проверки исправности ТСО и связи;

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при нарушении посетителями правил посещения объекта;

- порядок действий при получении сигнала «тревога», а также при проведении учебных тренировок с персоналом объекта;

- порядок связи с нарядами соседних постов, персоналом службы безопасности, дежурными ПЦО и  органами внутренних дел;

- порядок (периодичность) доклада руководству подразделения охраны об обстановке и результатах несения службы;

- порядок действий при проведении на объекте  массовых мероприятий;

- порядок действий и использования спецтехники для  выявления мест возможного сокрытия средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при осуществлении пропускного режима;

- время и место приема пищи.

2.1.11. Наряд охраны объекта непосредственно подчиняется начальнику охраны (старшему наряда).

2.1.12. На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется иметь следующую документацию:

- должностную инструкцию сотрудника охраны спортивного объекта   (выписку из табеля постам, памятку);

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму;

- правила пользования техническими средствами охраны;

- журнал приема и сдачи дежурства;

- журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»;

- журнал регистрации посетителей;

- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта;

- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях;

- другие необходимые документы по усмотрению руководителя объекта.

В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных журналов в единый.

2.2. Организация службы по охране  спортивного  объекта

2.2.1. Подразделения охраны в соответствии с условиями договора обеспечивают:

- пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие со службой безопасности объекта, администрацией;

- охрану объекта или отдельных его помещений, материальных ценностей, выставление постов и маршрутов патрулирования согласно дислокации, контроль за действиями персонала, посетителей, охрану общественного порядка и пресечение правонарушений в зоне постов и маршрутов патрулирования в рамках своей компетенции;

-  реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной сигнализации;

-  пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект;

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций.

2.2.2. Сотрудники охраны выполняют служебные обязанности в составе наряда охраны в форменной одежде, экипированные средствами индивидуальной защиты и вооруженные в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность службы осуществляющей охрану объекта.

Применение оружия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Должностными лицами подразделения охраны проверяется готовность наряда перед заступлением на службу к ее несению и проводится инструктаж. В инструктаже наряда охраны могут принимать участие руководители объектов, руководящий и инспекторский состав управлений (отделов)  вневедомственной охраны (ОВО), военизированными подразделениями вневедомственной охраны (ФГУП «Охрана»), милиции общественной безопасности и криминальной милиции органов внутренних дел.

2.2.4. Контроль за несением нарядом службы по охране объекта осуществляется должностными лицами подразделения охраны и органов внутренних дел, руководителями объектов в соответствии с требованиями руководящих и иных регламентирующих документов.

2.2.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право:

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации охраны;

- проверять организацию службы охраны объектов и исправность ТСО;

- получать от должностных лиц подразделения охраны информацию о происшествиях и ЧС, связанных с охраной объектов;

- давать письменные предложения о временном усилении охраны спортивного объекта или его отдельных помещений в пределах установленной штатной численности личного состава.

Результаты проверки организации охраны спортивного объекта и предложения по устранению выявленных недостатков оформляются актом.

2.2.6. Государственным  комитетом КЧР по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, Антитеррористической комиссией в  Карачаево-Черкесской Республике  периодически проводится изучение состояния защищенности спортивных объектов с целью выявления проблемных вопросов и принятия мер к их разрешению, в соответствии с планами-заданиями.

2.3. Обязанности сотрудника охраны спортивного объекта (далее – объекта).

2.3.1. В компетенцию сотрудника охраны входит:

- проверка документов и пропусков у лиц проходящих на охраняемый объект или выходящих с объекта;

- проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, задержание (недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно вывезти-ввезти (вынести-внести) оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства террора;

- контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации установленных на КПП;

- сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному начальнику, а при необходимости в подразделение охраны, орган внутренних дел, пожарную охрану;

- принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей;

- участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва;

- прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения материальных ценностей, включенных в зону охраны поста.

2.3.2. Сотрудник охраны должен знать:

- руководящие документы, определяющие организацию пропускного режима на охраняемом объекте;

- правила  внутриобъектового режима;

- структуру объекта  и режим работы его подразделений;

- образцы различных видов пропусков, входных билетов на посещение спортивно-массовых мероприятий, накладных, подписей должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на проход на охраняемую территорию отдельных категорий работников, которым предоставлено право прохода по ведомственным служебным удостоверениям;

- порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, аварий и других чрезвычайных ситуациях;

- правила досмотра (осмотра) вещей, а также проверок вывозимого (ввозимого) груза;

- места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при реализации задач пропускного режима;

- правила пользования техническими средствами для обнаружения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов задержания (в рамках установленной компетенции);

- правила техники безопасности и производственной санитарии;

- расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими.

2.3.3. Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории объекта террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо:

а) При приеме (сдаче) дежурства:

- совместно со сменяемым сотрудником охраны осуществить обход и осмотр контролируемой территории, а также обследование технической укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов. При обнаружении таковых или выявлении взломанных дверей, окон, замков, отсутствия пломб и печатей немедленно доложить руководителю  объекта  (ответственному должностному лицу);

- ознакомиться с имеющимися инструкциями;

- уточнить систему экстренного вызова милиции, руководства объекта, службы спасения и проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств  связи;

- принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи;

- с разрешения ответственного должностного лица администрации объекта принять (сдать) дежурство.

б) Во время дежурства:

- осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале учета посетителей;

- обеспечивать въезд и выезд автотранспорта на территорию объекта на основании пропуска или другого разрешительного документа, определенного администрацией объекта. При этом регистрировать в специальном журнале марку машины, государственный номер, время въезда и выезда;

- контролировать правомерность парковки автотранспорта в непосредственной близости от объекта. В случае выявления нарушений правил стоянки и остановки автотранспорта и неповиновения со стороны водителя сообщать об этом в дежурную часть милиции и руководству  объекта;

- осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории спортивного объекта   согласно схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать руководителя объекта или ответственное должностное лицо;

- вести журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах», в котором отражать: результаты осмотра территории объекта - кому доложено; выявленные в течение суток нарушения или ситуации, вызывающие подозрения – кому доложено и какие меры реагирования приняты; результаты обследования технической укрепленности объекта - кому доложено; информацию о проведенных учениях, тренировках по обеспечению безопасности объекта - время, тема, руководитель, участники; результаты проверок несения службы - кто проверял, выявленные недостатки. В данном журнале может делаться отметка о приеме и сдаче дежурства.

- совместно с администрацией учреждения:

- контролировать обстановку в арендуемых в здании  учреждения помещениях и на прилегающих к ним  территориях;

- инструктировать работников учреждения о порядке действий при обнаружении брошенных (оставленных) предметов, мобильных телефонов, сумок, кошельков и т.п.

- содействовать правоохранительным органам при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий на территории объекта.

2.3.4. Сотруднику охраны запрещается:

- оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить старшего наряда и продолжать нести службу до прибытия замены;

- принимать от любых лиц какие-либо предметы;

- передавать или предъявлять кому бы то ни было табельное оружие, за исключением прямых начальников;

- допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением случаев, предусмотренных инструкцией о пропускном режиме;

- самостоятельно сдавать на ПЦО под охрану и снимать из-под охраны помещения объекта.

- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, пароль, а также присвоенные пультовые номера;

- разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и организации охраны.

2.3.5. При нападении на спортивный объект наряд охраны (постовой), работники данного объекта или сотрудники службы безопасности с помощью тревожной сигнализации подают сигнал «тревога» в дежурную часть органа внутренних дел или на ПЦО ОВО или иным способом, используя все имеющиеся каналы связи.

После подачи сигнала «тревога» наряд охраны (постовой) принимает меры для пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, наблюдения за подходами к объекту. По прибытии наряда милиции поступает в распоряжение старшего наряда и действует по его указанию.

Персонал объекта по сигналу «тревога» прекращает основную деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действуют по заранее разработанной инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.

3. РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В целях организации надежной антитеррористической защиты объекта рекомендуется иметь следующие документы:

- положение об организации охраны и защиты спортивного объекта утверждается руководителем, подписывается лицом, ответственным   за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта;

- план охраны (по защите и прикрытию) спортивного объекта при угрозе или совершении террористического акта утверждается руководителем, подписывается лицом, ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с подразделениями ОВД, ФСБ и МЧС;

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму утверждается руководителем, подписывается лицом, ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта;

- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта при чрезвычайных ситуациях;

- должностные инструкции сотрудников подразделения охраны утверждаются руководителем, подписываются лицом, ответственным  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны;

- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт объекта утверждается руководителем, подписывается лицом, ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, МЧС, ФСБ;

- схему оповещения сотрудников, задействуемых  в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий  внештатных  ситуаций;

- план обеспечения безопасности спортивного  объекта (текущий и перспективный) утверждается руководителем, подписывается лицом, ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта;

- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) утверждается руководителем, подписывается лицом, ответственным за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта;

- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта,  утверждаются  руководителем.

4. МЕРЫ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Инженерно-техническая укрепленность объекта - это совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

Основой обеспечения надежной защиты спортивного объекта   от угроз террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации.

Для усиления защиты объекта и оперативного реагирования применяются системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения.

По согласованию с подразделением вневедомственной охраны, допускается использовать для защиты отдельных конструктивных элементов объекта и уязвимых мест только системы контроля и управления доступом или охранного телевидения, при наличии в них устройств, выполняющих аналогичные функции систем охранной и тревожной сигнализации.

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение объекта системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.

Пожарная сигнализация при наличии технической возможности, подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения.

4.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта культуры.

4.1.1. Ограждение объекта культуры должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, минуя главный вход (контрольно-пропускной пункт, калитки, ворота и другие официальные проходы).

4.1.2. Ограждение, как правило,  должно выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны.

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток. В непосредственной близости от ограждения не рекомендуется осуществлять посадку кустарников, деревьев, а также размещать крупногабаритные предметы, так как это значительно ухудшает визуальный обзор и затрудняет применение ТСО и СОТ.

4.1.4. Выбор конструкций и материалов основного ограждения объекта, обеспечивающих требуемую надежность его защиты, производится в соответствии с категорией объекта (техническим паспортом объекта, другими руководящими и нормативными документами).

4.2. Ворота, калитки

4.2.1. Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию спортивного объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.

4.2.2. Конструкция ворот должна обеспечивать их  жесткую фиксацию в закрытом положении.

Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.

Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения).

4.2.3. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или навесные. Запасные или аварийные ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой территории должны запираться на засовы и навесные замки.

Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с навесным замком.

4.3. Контрольно-пропускной пункт (далее – КПП)

4.3.1. Объект, на  котором установлен пропускной режим, должен оборудоваться КПП для прохода людей и проезда транспорта.

Осмотр автотранспорта на КПП  рекомендуется осуществлять с использованием смотровых площадок, эстакад.

4.3.2. Для пропуска на объект сотрудников и посетителей КПП оборудуется системой контроля доступа (турникетами). В случае если рядом с КПП отсутствуют въездные ворота, конструкция турникетов не должна препятствовать экстренной эвакуации людей.

4.3.3. Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охранным освещением и стационарными средствами досмотра должны размещаться в помещении КПП или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. В последнем случае должен исключаться доступ к устройствам управления посторонних лиц.

4.3.4. Окна КПП и двери должны оборудоваться защитными конструкциями. Для контроля в неурочное время подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на территорию объекта должны быть оборудованы смотровыми окошками и «глазками», целесообразно также использовать средства видеонаблюдения и переговорное устройство.

4.3.5. Места несения службы охранниками оборудуются индивидуальными средствами защиты с целью воспрепятствования проникновению преступников, обеспечения личной защищенности охраны и возможности принятия мер противодействия.

4.3.6. В зависимости от категории объекта на КПП рекомендуется предусмотреть:

- помещение для хранения и оформления пропусков (карточек);

- камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта;

- комнату досмотра;

- помещение для сотрудников охраны  и  размещения технических средств охраны.

4.4. дверные конструкции

4.4.1. Входные двери объекта должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта.

Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу.

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна.

4.4.2. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на объект, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью.

При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, подающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома двери.

4.5. Оконные конструкции

4.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства, в целесообразных случаях оборудованы ТСО.

4.5.2. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, которые должны иметь открывающуюся конструкцию. В отдельных случаях допускается  установка решеток с наружной стороны. Исходя из условий на объекте наружные решетки блокируются ТСО.

Решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и быструю эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.

При установке защитного остекления  всех помещений - решетки, ставни, жалюзи и др. силовые элементы на окна могут не устанавливаться.

4.6. Другие технологические каналы

Двери и коробки чердачных и подвальных дверей (погрузо-разгрузочных люков) по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными лицами, определенными администрацией объекта.

5. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

5.1. Защита периметра охраняемой  территории и открытых площадок.

5.1.1. При  наличии у спортивного объекта   охраняемой территории и принятии руководством объекта решения  о  применении  ТСО  для  защиты периметра их необходимо размещать на ограждении или в непосредственной близости от него.

Необходимость использования   ТСО для  защиты  периметра определяется исходя из особенностей защищаемого объекта.

5.1.2. Периметр  рекомендуется  разбивать  на отдельно охраняемые  участки.    Длина    участка    должна    определяться    техническими характеристиками   аппаратуры,   конфигурацией   внешнего  ограждения, рельефом местности и условиями прямой видимости.

5.1.3. Для     оборудования    периметра    должны    применяться радиоволновые,  оптико-электронные,   емкостные,   вибрационные, проводные, оптико-волоконные  извещатели.

Извещатели аналогичных  типов  могут   применяться   для   защиты подходов к объекту исходя из местных условий.

5.1.4. При  необходимости,   по   решению   руководства   объекта осуществляется  блокировка  других строений с использованием ТСО, которые в наибольшей степени по тактико-техническим характеристикам отвечают конкретным задачам.

5.1.5. Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра должно иметь защиту от   вскрытия.

5.2. Защита зданий, помещений

5.2.1. Техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. и.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта.

5.2.2. Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться.

5.3. Защита сотрудников и посетителей объекта

5.3.1. Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ОВО или дежурную часть органа внутренних дел непосредственно или через специализированные охранные структуры о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей объект должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, мобильными телефонными системами (МТС), педалями, оптико-электронными извещателями и другими устройствами.

Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения».

Предпочтительно  использовать   носимые   устройства   ТС, работающие по радиоканалу.

5.3.2. Устройства ТС на спортивном объекте культуры рекомендуется устанавливать:

- на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, сооружении и на охраняемой территории;

- у центрального входа и запасных выходах в здание;

-  в кабинетах руководства организации;

- у контролера и/или кассира билетной кассы;

-  в других местах по указанию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника охраны.

5.3.3. Руководители объекта совместно с представителем  охранного подразделения  определяют  места  скрытой  установки на рабочих местах  кассиров и   других сотрудников кнопок или педалей тревожной сигнализации.

6. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

6.1. Система оповещения спортивного объекта и его территории создается для оперативного информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем объекта.

6.2. Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:

- подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

6.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:

- включением аварийного освещения;

- передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);

-    включением световых указателей направления и путей эвакуации;

- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

6.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

6.5. На охраняемой территории следует применять рупорные громкоговорители. Они могут устанавливаться на опорах освещения, стенах зданий и других конструкциях.

6.6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений.

6.7. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

6.8. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны, диспетчерской или другого специального помещения.

7. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА СИСТЕМОЙ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

7.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1. 046-85.

7.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, тропы наряда (путей обхода).

7.3. В состав охранного освещения должны входить:

- осветительные приборы;

- кабельные и проводные сети;

- аппаратура управления.

7.4. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.

7.5. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки.

#### 8. РЕКОМЕНДАЦИИ ГЛАВАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ МАССОВЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

8.1. В условиях сохраняющихся террористических угроз наибольшую обеспокоенность правоохранительных органов вызывают мероприятия, в которых принимает участие большое количество людей.

8.2. Для своевременного предупреждения диверсионно-террористических акций в период подготовки и  проведения массовых общественно-политических и спортивных мероприятий, необходимо руководствоваться следующими критериями:

-  в      обязательном       порядке,         распоряжением     главы муниципального образования, на период подготовки и проведения массового мероприятия,  создавать оргкомитеты, куда должна стекаться  вся информация о ходе его подготовки и проведения (в оргкомитеты целесообразно включать представителей администрации и правоохранительных структур);

- назначать  по  каждому объекту проведения мероприятий  с массовой  концентрацией граждан, ответственного руководителя, на которого возложить функции взаимодействия с оргкомитетом и  правоохранительными органами;

- предусматривать обеспечение любого массового мероприятия средствами громкоговорящей связи и медицинским обслуживанием (бригады дежурных врачей, автомобили скорой помощи);

- организовывать,  в  обязательном   порядке, предварительное комиссионное обследование мест  проведения  массовых мероприятий  с привлечением специалистов-саперов  и служебно-розыскных собак;

- об итогах проведения мероприятия с массовой концентрацией граждан своевременно информировать Аппарат Антитеррористической комиссии в КЧР.

8.3. Основными задачами оргкомитета являются:

-	отработка оперативного взаимодействия с ОВД, ФСБ, МЧС, центром медицины катастроф, другими задействованными  ведомствами при возможном совершении террористического акта, других ЧС;

-	 изучение взаимодействующими ведомствами мест проведения массовой акции и окружающей территории, с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих проведению террористических актов, либо созданию иных чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью участников акции или её срыву;

-	организация разъяснительной работы с населением (особенно с молодежью и подростками) о правилах поведения в многолюдных местах, обеспечивающих надлежащие условия  для поддержания общественной безопасности;

-	организация  оптимальных схем дорожного движения  по дорогам общего пользования, находящихся в непосредственной близости от места проведения публичного массового мероприятия, предусматривающих предупреждение террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций, а в необходимых случаях, обеспечивающих беспрепятственный проезд спецтранспорта к месту происшествия;

-	организация мест автомобильных стоянок для участников и зрителей публичного массового мероприятия на расстоянии не менее 50 – 100 метров от места его проведения;

-	определение мест дислокации спецавтотранспорта противопожарной службы, скорой медицинской помощи, спецподразделений милиции и аварийно-спасательных служб, обеспечивающих кратчайшее время их развертывания при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

-	разработка планов действий и схем эвакуации участников и зрителей массового публичного мероприятия в случае возникновения  чрезвычайных обстоятельств, а также размещение соответствующих указателей и трафаретов на месте проведения массового публичного мероприятия;

-	проведение обучающих семинаров с персоналом, привлекаемым для  обслуживания массового публичного мероприятия, о действиях, в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств;

-	организация надлежащего контрольно-пропускного режима с применением специальных технических средств, для выявления огнестрельного оружия, боеприпасов и иных средств террора;

- привлечение к охране общественного порядка представителей казачества, ДНД, студенческих и молодежных общественных объединений правоохранительной направленности.

8.4. При подготовке массового мероприятия глава муниципального образования  в обязательном порядке должен обратить внимание  представителей  предприятий торговли и общественного питания  на  строгое выполнение отдельных  положений  действующего законодательства:

- пункта 3 статьи 16  Федерального Закона  от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О  государственном  регулировании  производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» -

«…не допускается розничная продажа  алкогольной продукции с содержанием этилового спирта  более 15% объема готовой продукции в местах массового скопления  граждан, местах нахождения  источников  повышенной   опасности и на прилегающих к ним  территориях, а также  ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин,  в   др. неприспособленных  для  продажи  продукции  местах...»;

- пункта 2 статьи 3 Федерального Закона от 07.03.2005 №11-ФЗ «Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и  напитков, изготавливаемых на его основе» и Постановления Правительства  КЧР от 30.11.2005 №352  «Об утверждении  Порядка определения мест общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции», где «… не допускается  розничная продажа и (потребление) распитие  в местах  проведения  массовых зрелищ...).

8.5. Для устранения причин и условий, способствующих проведению террористических актов, либо созданию иных чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью участников мероприятия  или её срыву,  глава муниципального образования  в обязательном порядке должен обратить внимание организатора мероприятия на запрет проноса  на место проведения массового мероприятия:

- алкогольных напитков;

- товаров расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, которую можно использовать в качестве холодного оружия;

- петард, ракет, фейерверков и иных пиротехнических изделий.

- любых видов огнестрельного и холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью граждан;

- огнеопасных и ядовитых растворов и веществ.

Памятка дежурному администратору  спортивного объекта  о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников,   и  посетителей  спортивного объекта дежурный администратор ОБЯЗАН:

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке первичного сообщения.

2. Лично доложить о случившемся руководителю объекта.  Информация должна содержать возможные полные данные о:

-  времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах;

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии;

- месте  на объекте, где произошла нештатная ситуация, количестве в нем   посетителей и  работников.

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны объекта с одновременным информированием о нештатной ситуации ответственного за пропускной режим.

4. Применить средство тревожной сигнализации.

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами.

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов к применению оружия.

7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые при первой возможности передать руководителю объекта    или в правоохранительные органы.

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование руководства.

Памятка руководителю спортивного объекта о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудникам и посетителям руководитель объекта (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН:

1.Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности.

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения (террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение.

3.Лично доложить о происшедшем:

- ОВД по телефону __________________;

- ФСБ по телефону __________________;

- МЧС по телефону _______________;

- руководителю муниципального органа или его заместителю.

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, единомышленников вне зоны оцепления, требования выдвигаемые преступниками.

1. При необходимости вызвать пожарную охрану.

2. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность всех предметов, связанных с событием.

3. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на территории объекта.

4. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и пропускного режима, мест складирования материальных ценностей.

5.  Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные телефоны.

6. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы представителям правоохранительных органов, пожарной охраны, аварийных служб. Выделить работников объекта, способных быть консультантами оперативного штаба по проведению контртеррористической операции.

7. Во взаимодействии с оперативным штабом по проведению контртеррористической операции организовать работу по защите сотрудников и посетителей, максимальному снижению ущерба объекту.

8. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений.

Утверждаю Руководитель _________________________________ (наименование объекта) ____________ Инициалы, фамилия М.П. (подпись) число, месяц, год

Функциональные обязанности

лица, ответственного за выполнение  мероприятий

по антитеррористической защите спортивного объекта

Общие положения

Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности лица, ответственного за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта.

Назначение лица, ответственного  за выполнение мероприятий по антитеррористической защите  спортивного объекта осуществляется приказом  руководителя, как правило, из числа своих заместителей, по возможности из лиц, имеющих высшее профессиональное образование, опыт руководящей работы или стаж службы в Вооруженных силах, правоохранительных структурах.

Лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта должно  изучить и  знать:

- требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство Карачаево-Черкесской Республики, постановления и распоряжения Президента Карачаево-Черкесской Республики, решения Антитеррористической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике,     иные нормативные правовые акты, нормы и требования по вопросам организации  антитеррористической  безопасности защиты  спортивного объекта;

- основы административного, трудового, уголовного законодательства, основные правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности в части организации безопасного функционирования спортивного объекта;

- порядок обеспечения противопожарной защиты и действий  сотрудников  спортивного объекта в чрезвычайных ситуациях;

- особенности обстановки вокруг спортивного объекта, требования по обеспечению его технической укрепленности и антитеррористической защиты;

-   порядок осуществления пропускного режима;

-   правила внутреннего распорядка  спортивного объекта ;

- порядок взаимодействия с органами  внутренних дел, подразделениями ФСБ, МЧС, другими службами  в условиях чрезвычайной ситуации;

- основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой.

Должностные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической  защите  спортивного объекта

На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической  защите объекта,  возлагаются следующие обязанности:

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты  спортивного объекта;

- взаимодействие с органами внутренних дел, подразделениями ФСБ, МЧС,  муниципальным спортивным органом по вопросам обеспечения антитеррористической защиты  спортивного объекта;

- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на территории спортивного объекта;

- внесение предложений руководителю спортивного объекта по совершенствованию его системы мер безопасности и  антитеррористической защиты;

- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям должностных лиц, сотрудников и посетителей при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;

- принятие необходимых мер по оснащению спортивного объекта техническими средствами безопасности и обеспечение их нормального функционирования;

- координация деятельности  сотрудников спортивного объекта  при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;

- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и антитеррористической  защиты  объекта;

- организация и проведение с сотрудниками занятий и тренировок по действиям при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите спортивного объекта, справочной документации по способам и средствам экстренной связи с ОВД, МЧС, аварийными службами ЖКХ;

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего распорядка, условий содержания в безопасном состоянии помещений  объекта;

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя  объекта   по вопросам антитеррористической защиты;

- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования  объекта, техногенным авариям и происшествиям;

- обеспечение контроля за  безопасным использованием помещений спортивного объекта, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов.

Права лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической  защите спортивного  объекта

Лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта  имеет право:

- участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя объекта  по вопросам обеспечения  антитеррористической защиты спортивного объекта;

- распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и нормативными правовыми актами;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;

- инициировать и проводить совещания по вопросам антитеррористической зашиты объекта;

- запрашивать и получать от руководства и сотрудников объекта необходимую информацию и документы по вопросам обеспечения  его  антитеррористической защиты;

- проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросам  антитеррористической защиты объекта;

- требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по устранению выявленных нарушений;

- отдавать распоряжения сотрудникам объекта по вопросам обеспечения антитеррористической защиты, выполнения установленных правил техники безопасности;

- в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по мерам безопасности;

- проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны, функционирования и выполнения установленного распорядка, правил пропускного режима;

- принимать согласованные с руководством объекта  решения по вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению его антитеррористической защиты;

- по поручению руководителя  спортивного объекта представительствовать в различных органах и организациях по вопросам, входящим в его компетенцию.

Утверждаю

Руководитель  _______________

(наименование учреждения)

________ Инициалы, фамилия

М.П. (подпись)

число, месяц, год

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

НА СПОРТИВНОМ  ОБЪЕКТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускного режима в ________________  (полное наименование учреждения) в целях  предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении сотрудников  и посетителей спортивного объекта.

Пропускной режим  на объект  осуществляется:

- в рабочее  время указать кем (милицейским подразделением вневедомственной охраны (ОВО), военизированным подразделением вневедомственной охраны (ФГУП «Охрана»),  частным охранным предприятием (ЧОП), службой безопасности, штатным сторожем, вахтером,  дежурным администратором), указать в какие дни недели, в какой период времени дня ( с ___ ч. ___ мин. до ___ ч. ___ мин.).

В ночное время, в выходные и праздничные дни (указать кем, во сколько, дни недели).

Для сотрудников ЧОП указать его наименование, № и дату выдачи лицензии, до какого времени действительна, Ф.И.О. руководителя организации, адрес, контактные телефоны), для сотрудников органов внутренних дел указать к какому территориальному подразделению относятся, Ф.И.О. руководителя контактные телефоны, адрес.

Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима  на территории (полное или сокращенное наименование объекта) назначается приказом один из заместителей руководителя спортивного объекта - дежурный администратор.

Пропускной режим в рабочее  время осуществляется охранниками (вахтером, сторожем)  спортивного объекта, дежурным администратором.

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

2.1.  Вход сотрудников  в рабочее время на объект осуществляется без  записи в журнале регистрации посетителей.  Сотрудники объекта  пропускаются на территорию учреждения по предъявлении документа образца, установленного администрацией  спортивного объекта, (указать наименование документа)..

Посетители (посторонние лица) пропускаются на объект на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения объекта).

После окончания рабочего дня  охранник (вахтер, дежурный администратор) обязан произвести осмотр помещений объекта на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов.

При выполнении строительных и ремонтных работ на объекте, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с руководителем объекта с обязательным уведомлением подразделения ОВД. Производство работ осуществляется под контролем  представителя  администрации объекта, назначенного приказом  руководителя.

2.2. Осмотр вещей посетителей

При наличии  у посетителей ручной клади охранник (вахтер) объекта предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.

В случае отказа -  вызывается  администратор объекта, посетителю предлагается подождать у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору  посетитель не допускается на  спортивный  объект.

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть  объект, охранник (вахтер) либо дежурный администратор, оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя объекта) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной сигнализации.

Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.

Журнал регистрации посетителей.

| № записи | Дата посещения | Ф.И.О. Посетителя | Документ, удостоверяющий личность | Время входа | Время выхода | Цель посещения | К кому из работников прибыл | Подпись охранника (вахтера) | Примечание (результат осмотра ручной клади) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Журнал регистрации посетителей заводится в начале календарного года (1 января) и ведется до начала следующего года.  Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.

2.3. Пропуск автотранспорта

Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом, ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается приказом руководителя  объекта.

Приказом руководителя объекта утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения.

Осмотр автотранспорта, въезжающего на территорию объекта, и груза производится перед воротами (шлагбаумом).

Стоянка личного транспорта сотрудников спортивного объекта  на его территории осуществляется только с разрешения руководителя объекта и в специально оборудованном (отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в учреждении  запрещается.

Обо всех случаях длительного нахождения неустановленных и вызывающих подозрение транспортных средств на территории или в непосредственной близости от спортивного объекта, ответственный за пропускной режим информирует руководителя объекта (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководителем спортивного объекта (лицом его замещающем) информирует орган внутренних дел.

Данные о въезжающем на территорию объекта  автотранспорте фиксируются в Журнале регистрации автотранспорта.

Журнал регистрации автотранспорта

| № записи | Дата | Марка, гос. номер автомобиля | Ф.И.О. водителя, наименование организации, к которой принадлежит автомобиль | Документ, удостоверяющий личность водителя | Цель приезда | Время въезда | Время выезда | Подпись охранника (вахтера) | Результат осмотра (примечания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются требования по пропуску на объект  посторонних лиц.  Допускается фиксация данных о пассажире в Журнале регистрации автотранспорта.

Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим на объектах  культуры.

3. ОБЯЗАННОСТИ  СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

3.1. Охранник должен знать:

- должностную инструкцию;

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории, расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания;

-  общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила применения оружия и спецсредств,  внутренний распорядок спортивного объекта, правила осмотра ручной клади  и автотранспорта.

3.2. На посту охраны должны быть:

- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации;

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;

- телефоны дежурных служб ОВД, ФСБ, МЧС, аварийно-спасательных служб,  администрации  объекта;

- системы управления техническими средствами контроля  за обстановкой.

3.3.  Сотрудник охраны обязан:

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях;

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств связи, наличие  средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема-сдачи дежурства.

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ЧОП, дежурному администратору, руководителю  объекта;

- осуществлять  пропускной режим  на  объекте  в соответствии с настоящей Инструкцией;

- обеспечить  контроль за складывающейся обстановкой на территории  объекта   и прилегающей местности;

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию объекта, совершить противоправные действия в отношении сотрудников и посетителей, имущества и оборудования  объекта и пресекать их действия в рамках своей компетенции.  В необходимых случаях, с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу быстрого реагирования вневедомственной охраны и т.п.;

- производить обход  территории  объекта,  согласно установленному графику обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом рабочего дня, в ночное  время и после окончания рабочего дня, о чем делать соответствующие записи в «Журнале обхода территории».

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений:

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и действовать согласно служебной инструкции;

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы.

3.4. Охранник имеет право:

- требовать от сотрудников учреждения и посетителей соблюдения настоящей Инструкции, правил внутреннего распорядка;

- требовать от администрации учреждения устранения выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима;

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим  спортивному объекту;

- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в соответствии с положениями «Закона о частной охранной и детективной деятельности») и вызывать милицию.

3.5. Охраннику  запрещается:

- покидать пост без разрешения начальника охраны или руководства спортивного объекта;

-   допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке организации его охраны;

-  на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.

Для служебного пользования

Экз. №_______

АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности объекта здравоохранения

«_____» ___________ 200__ г.                                                                    насел. пункт _______________ _____

В соответствии с (планом работы  АТК в КЧР, АТК в муниципальном образовании,  распоряжением, приказом, указанием,  графиком проверок и т.д.), на основании предписания:_________________

(межведомственной) комиссией в составе:_______________________

Председатель (руководитель) Комиссии:_______________________________________________________

Члены комиссии:____________________________________________________________________________

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии) руководителя учреждения, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости _______________________

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

(форма собственности)_____________________________________________________________________

- адрес, телефон_____________________________________________________________________________

- руководитель______________________________________________________________________________

- заместитель руководителя по  безопасности____________________________________________________

- максимальная вместимость чел._________________________________________________

- характеристика прилегающей местности ( жилой сектор, предприятия и т.д.) _________________________

-	наличие построек,  автостоянок, других сооружений на территории объекта____________

-	наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей_________________________________________

-	наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние ______________________________

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток  _____________________________________

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки _________________________________________________________

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств КЧР по вопросам антитеррористической защищенности объекта

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта _____

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие  в  медицинском   учреждении  следующей  документации:

-  положения об организации пропускного режима на объекте ______________________________;

-плана  по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности ____________________;

- плана обеспечения безопасности объекта  при проведении массовых мероприятий ____________;

- плана эвакуации персонала и больных при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) (утверждается руководителем объекта, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите  учреждения) ___________________;

-  памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций ___________________;

- памятки дежурному врачу (врачам), охраннику о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций ________________________ ;

- противодиверсионного (антитеррористического) паспорта  учреждения __________;

- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите ________________;

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану ___________________.

2.2. Организация взаимодействия администрации медицинского учреждения:

- с антитеррористической комиссией муниципального образования__

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов ___

3. Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения медперсонала и больных  при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта;

- охранно-пожарной сигнализации, систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- пожарных кранов, первичных средств пожаротушения,  средств индивидуальной защиты, средств  оказания первой медицинской помощи.

Организация взаимодействия с  сотрудниками ОВД, ФСБ, МЧС обслуживающими объект (Ф.И.О.  номера их служебных телефонов)

4. Организация охраны объекта.

- параметры охраняемой территории:  (площадь (кв. м), периметр (м) _________________________

- инженерные заграждения_____________________________________________________________

(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика;

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах

Наличие

кнопки   экстренного  вызова  милиции   (организации,  осуществляющей  охрану  объекта); телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента;  средств оповещения;переносных и стационарных металлообнаружителей; систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность

4.1. Система охраны объекта:

Организационная основа охраны (милицейское подразделение вневедомственной охраны, военизированное подразделение вневедомственной охраны (ФГУП «Охрана»), частное охранное предприятие, служба безопасности, штатные сторожа)

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность)

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы, характеристика подготовки

Наличие группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта)

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- защитные средства (тип, количество);

-специальные средства (тип, количество)

Организация оповещения и связи

между постами (номера телефонов, радиостанции); между постами и центральным пунктом охраны ЧОП; между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пульта центральной охраны ОВО (тел.), дежурным ОВД (тел.) ФСБ (тел.), МЧС(тел.), руководителями

5. Организация  пропускного режима.

Наличие положения по организации пропускного режима; наличие журналов учета посетителей; контроль за помещениями  учреждения здравоохранения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности); обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих  о  наличии  у  них  регистрации,   информирование правоохранительных органов; проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;  обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений; осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием;  проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы

Недостатки   в  обеспечении  антитеррористической  защищенности  объекта:______________________

Выводы комиссии:________________________________________________________________

Рекомендации (предложения) членов комиссии:________________________________________

Председатель комиссии: _________________________________________

Члены комиссии:________________________________________________

Ознакомлен, копию акта получил:________________________________

(ф.и.о., должность, дата, печать)

РЕКОМЕНДАЦИИ

руководителю  спортивного  объекта  по противодействию терроризму

Задачи и направления деятельности по противодействию терроризму:

В условиях сохраняющейся угрозы совершения террористических актов на территории Карачаево-Черкесской Республики, возможности вовлечения жителей в различные экстремистские, террористические и запрещенные законом религиозные организации, руководителям спортивных объектов необходимо считать приоритетными в своей работе следующие задачи:

-	воспитание у сотрудников чувства патриотизма, интернационализма, коллективизма  и дисциплини-рованности, бдительности;

-	создание в каждом учреждении атмосферы доброжелательности, сотрудничества, взаимного уважения и понимания среди работников; нетерпимости к фактам недисциплинированности, другим негативным явлениям;

Решение этих задач требует организации деятельности по следующим направлениям:

1). Расширение и углубление знаний сотрудников по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма, предупреждению террористических актов на спортивном объекте.

2). Усиление взаимодействия персонала учреждения по предупреждению актов терроризма с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС, аварийных служб ЖКХ.

3). Активизация работы с органами местного самоуправления по недопущению  вовлечения сотрудников в экстремистские и террористические организации.

4). Совершенствование правового воспитания  сотрудников.

Действия по антитеррористической безопасности и защите сотрудников объекта

1. Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилению взаимодействия с правоохранительными органами.

2. Вход в здание посетителей осуществлять при наличии документов, удостоверяющих личность, с регистрацией в журнале учета посетителей, который должен находиться на посту охраны.

3. Охрана объекта обязана регистрировать в журнале посещения всех лиц, прибывающих в медицинское учреждение, указывая их фамилию, имя и отчество, номер документа, удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия.

4. Входные двери, где нет постоянной охраны, запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны.

5. Работники охраны обязаны в вечернее и ночное время обходить здание объекта с внешней стороны и проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем делать запись в журнале.

6. Заместителю директора по АХЧ обеспечить работников охраны  комплектом ключей от входов на объект  культуры.

7. Проводить не реже одного раза в год тренировки по эвакуации  сотрудников из здания  спортивного объекта.

8. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания спортивного объекта и
прилегающей территории. Входные ворота держать закрытыми. Обо всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы.

9. При появлении и нахождении длительное время у здания объекта  посторонних лиц сообщить в правоохранительные органы  и усилить пропускной режим.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВАХ (далее – ВУ)

Руководителям спортивного объекта, сотрудникам охраны, вахтерам, дежурным врачам (администраторам) необходимо знать основные принципы действия ВУ, их внешние признаки, возможные последствия применения того или иного типа ВУ, последовательность действий при обнаружении взрывоопасных предметов, чтобы эффективно локализовать угрозу, управлять ею и свести к минимуму возможные негативные последствия.

ВУ могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду, так и по принципу их действия. (Например, ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть).

Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо механического или электромеханического взрывателя замедленного действия, без непосредственного воздействия на предмет по истечении заданного времени замедления.

Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без контакта с взрывным устройством в любой момент времени по команде, переданной по радио. Взрыв может быть осуществлен по проводам электровзрывной цепи путем подключения какого-либо источника тока.

Большое распространение получили взрывные устройства, срабатывающие при включении радиоприемника, телевизора, электрического фонарика или других предметов бытовой техники, работающих от электрической сети, аккумуляторов или батареек. Включением этих устройств замыкается электровзрывная сеть, в результате чего срабатывает электродетонатор или электрозапал и происходит взрыв заряда взрывчатого вещества (далее – ВВ).

В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок зажигания, либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т.д.). Взрыватель может быть установлен в выхлопной коллектор двигателя, в глушитель. При этом замыкание контактов произойдет после нагрева чувствительных элементов взрывателя (контактов) до определенной температуры. Могут использоваться также взрывные устройства с часовым механизмом от механических, электромеханических или электронных часов. Такие взрывные устройства в состоянии срабатывать в установленное заранее время. При воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие.

Во взрывном устройстве могут находиться еще взрыватели, срабатывающие от изменения магнитного поля Земли, акустического сигнала в определенном диапазоне частот, характерного запаха человека или животного, а также все типы взрывателей замедленного действия. Демаскирующими признаками взрывного устройства может быть наличие:

- антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ;

- часового механизма или электронного таймера (временного взрывателя);

- проводной линии управления;

- локально расположенной массы металла;

- неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытии, стены здания, нарушение цвета растительности или снежного покрова и т.д.);

- теплового контраста между местом установки и окружающим фоном.

Часто объектом подрыва является личный или служебный автомобиль. Основные места для минирования в машине это – сиденье водителя, днище под передними сиденьями, бензобак, капот.

Мина большой мощности может устанавливаться неподалеку от автомобиля или в соседней машине. Но в этом случае требуется управление ею извне по радио или подрыв с помощью электрического провода. Иными словами, преступник должен находиться неподалеку от места преступления и вести наблюдение, что для него считается нежелательным.

Настораживающими признаками могут быть:

- появление какой-либо новой детали внутри или снаружи автомобиля;

- остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов неподалеку от автомобиля или внутри салона;

- натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе прикрепленная к любой части автомобиля;

- чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в багажнике;

- появившиеся уже после парковки машины пакеты из-под  соков, молока, консервные банки,  свертки   ко-

робки  и т.п. недалеко от автомобиля.

Для осуществления взрыва может использоваться и почтовый канал. Взрывные устройства, которые закладывают в конверты, бандероли и посылки, могут быть как мгновенного, так и замедленного действия. Взрыватели мгновенного действия вызывают срабатывание взрывного устройства при нажатии, ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушении элементов конструкции, просвечивании ярким светом и т.д. Например, взрывные устройства в бандеролях срабатывают либо при открытии, либо при попытке извлечь книгу или коробку из упаковки. Взрывные устройства в посылках обычно срабатывают при вскрытии крышки посылочного ящика.

Взрыватели замедленного действия по истечении заранее установленного срока (от нескольких часов до нескольких суток) либо вызывают взрыв, либо приводят взрывное устройство в боевое положение, после чего срабатывание взрывного устройства происходит мгновенно в случае внешнего воздействия на него. Однако независимо от типа взрывателя и взрывного устройства письма, бандероли и посылки с подобной начинкой неизбежно обладают рядом признаков, по которым их можно отличить от обычных почтовых отправлений. Эти признаки делятся на основные и вспомогательные. К числу основных признаков относят следующие:

- толщина письма от 3 мм и больше, при этом в нем есть отдельные утолщения;

- смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из его сторон;

- наличие в конверте перемещающихся предметов или порошкообразных материалов;

- наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов;

- наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, полосок и т.д.;

- наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пластмассы и других);

- «тикание» в бандеролях и посылках часового механизма (один из самых простых и распространенных взрывателей делают с помощью обычного будильника);

- в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их переворачивании слышен шорох пересыпающегося порошка.

Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков, а тем более сразу нескольких, позволяет предполагать присутствие в почтовом отправлении взрывной начинки.

К числу вспомогательных признаков относятся:

- особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том числе липкой лентой, бумажными полосами и т.д.;

- наличие надписей типа «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить лично» и т.п.;

- отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, неразборчивое их написание, явно вымышленный адрес;

- самодельная нестандартная упаковка.

Меры предупредительного характера на случай получения информации об угрозе взрыва или обнаружения взрывного устройства (ВУ) в местах скопления людей

- Для фиксации анонимных телефонных звонков подготовить к включению специальные контрольные устройства для выявления телефонного аппарата, с которого может позвонить преступник.

- Проинструктировать сотрудников служб безопасности (охранников, вахтеров, дежурных врачей) в отношении действий по выявлению преступников или хулиганов в случае угрозы взрыва.

- Разработать план эвакуации персонала и посетителей, подготовить средства оповещения посетителей.

- Определить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов либо в случае возникновения других опасных ситуаций).

- Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.

- Подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в которых указать пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок мест временного складирования, контейнеров-мусоросборников, урн и т.п.

- Освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, помещения, где расположены технические установки.

- Обеспечить регулярное удаление из здания различных отходов, контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами зданий объекта.

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера

- При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно.

- Целесообразно убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку. Сохраните весь материал: сам документ с текстом, вложения, конверт и упаковку.

- Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.

- Если документ поступил в конверте – его вскрытие производится с левой или правой стороны путем аккуратного отрезания кромки ножницами.

- Не расширяйте круг лиц для ознакомления с содержанием документа.

- Анонимные материалы необходимо немедленно направлять в правоохранительные органы с сопроводительной запиской, в которой должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.

- Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчеркивания. Нельзя их выглаживать, мять и сгибать.

- При исполнении резолюций и других надписей на сопроводи тельных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.

- Необходимо помнить, что регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

Обнаружение взрывного устройства (ВУ)

На открытой территории в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, мусоросборники, крытые киоски, сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты, водосливные трубы.

Необходимо обращать внимание на деревья, столбы и стены зданий. Перед осмотром помещения необходимо иметь его план и, приступая к осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный план, можно заранее предположить места возможных закладок ВУ. Приступая к осмотру, необходимо также иметь комплект ключей от помещений, шкафов, ящиков столов и т.п.

Перед осмотром желательно обесточить внешнее электропитание. Если это по какой-либо причине затруднительно, то при осмотре нужно стараться не включать досматриваемое оборудование. Если есть подозрение на наличие ВУ, то следует открыть окна и двери в осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной взрывной волны. Необходимо избегать резких непродуманных движений, особенно связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажатия выключателей и т.д.

В помещениях особое внимание нужно уделить осмотру таких мест, как подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и распределительные коробки, места за батареями отопления, осветительные плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, лифты, лестничные клетки и другие замкнутые пространства.

Необходимо тщательно проверить места хранения пожарного инвентаря (огнетушители, шланги, гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря, в местах, где проходят коммуникационные линии.

Вентиляционные шахты, водосточные трубы и другие подобные места необходимо закрыть решетками, ограничивающими доступ в них. На дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щитовых и т.д. следует навесить замки и опечатать их.

Наибольшую опасность представляют места постоянного скопления людей, особенно те, в которых могут оказаться случайные посетители.

Признаки, которые могут указывать на ВУ:

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной ленты;

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

Причины, которые могут стать поводом для опасения:

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

Действия должностных лиц при обнаружении взрывного устройства (ВУ) в местах скопления людей

- При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и сообщить полученную информацию в дежурную часть ОВД. При этом назвать точный адрес своего учреждения и номер телефона.

- До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50-100 метров. Эвакуировать из здания (помещения) персонал, больных и посетителей на расстояние не менее 200 метров. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. При охране подозрительного предмета находиться по возможности за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.), и вести наблюдение за ним и территорией вокруг него.

- Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в соответствии с их указаниями.

- Категорически запрещается:

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами;

- курить, пользоваться электрорадиоаппаратурой, переговорными устройствам или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле;

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет.

Меры защиты в случае проведения террористических актов

Сотрудникам и посетителям спортивного объекта необходимо знать изложенные ниже правила защиты в случае проведения различных террористических актов.

Если произошел взрыв:

- Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.

- Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные конструкции и провода.

- Помните, что в разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газа нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факелами и т.п.).

- При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани, полотенцем).

- Включите локальную систему оповещения и проверьте возможность взаимного общения (теле-, радио-, телефонной связью, голосом).

- В случае эвакуации возьмите необходимые документы,  вещи, деньги, ценности.  Изолируйте помещение, в котором произошел взрыв (закройте все двери и окна), немедленно сообщите о случившемся по телефону в соответствующие органы правопорядка, противопожарную и медицинскую службы. Оповестите людей, находящихся поблизости, о необходимости эвакуации. Помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение. Возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении. Входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. При невозможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. Выйдите на балкон или от кройте окно и кричите о помощи.

- После выхода из помещения отойдите на безопасное расстояние от него и не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде к родственникам и знакомым.

- Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

Если вас завалило обломками

• Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко, ровно, не торопясь. Приготовьтесь терпеть голод и жажду.

- Голосом и стуком привлеките внимание людей. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи, кусок трубы и т.п.) для обнаружения вас металлоискателем.

- Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, берегите кислород.

- Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи.

- Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите обвисающие балки и потолок от обрушения.

- При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий камушек) и сосите его, дыша носом.

- При прослушивании появившихся вблизи людей стуком и голосом сигнализируйте о себе.

Меры безопасности в случае химического и биологического терроризма

Наиболее распространенными и доступными химическими веществами и биологическими агентами, которые могут быть использованы при проведении террористических актов, являются:

а)	химические вещества:

- токсичные гербициды и инсектициды;

- аварийно-опасные химические вещества;

- отравляющие вещества;

- психогенные и наркотические вещества;

б)	биологические агенты:

- возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.;

- природные яды и токсины растительного и животного происхождения.

Исходя из возможной угрозы химического и биологического терроризма, каждому человеку необходимо знать:

- физико-химические и поражающие свойства наиболее опасных химических веществ и биологических агентов;

- основные способы применения и особенности их воздействия на организм человека;

- меры первой помощи при воздействии химических веществ и биологических агентов на организм человека;

- основные приемы и средства защиты от их воздействия;

- порядок действий при угрозе или реальном воздействии химических веществ и биологических агентов, включая уведомление об этом соответствующих органов и служб.

Применение химических веществ и биологических агентов возможно в основном диверсионными методами, к которым относятся:

- использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, коробок, игрушек и т.д.), оставляемых в местах массового скопления людей;

- заражение (отравлением) водоемов, систем водоснабжения химически опасными веществами (цианинами, отравляющими веществами и т.д.);

- поставка или преднамеренное заражение крупных партий продуктов питания как химическими веществами, так и биологическими агентами;

- использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов, животных и т.п.).

Установить факты применения химических веществ и биологических агентов можно лишь по внешним признакам: изменению цвета и запаха  вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; отклонений в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории предприятия, организации, учреждения подозрительных лиц и т.п.

Учитывая многообразие внешних признаков химических веществ и биологических агентов, помните, что важнейшим условием своевременного обнаружения фактов применения или угрозы их применения является ваша наблюдательность и немедленное уведомление об этом соответствующих органов и служб МЧС, Роспотребнадзора, МВД, ФСБ.

При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ вы должны довести до сотрудников и посетителей  следующие правила:

- находясь на улице, не поддаваться панике; используя подручные средства защиты органов дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических веществ, а при возможности – укрыться в убежищах (помещениях);

- находясь дома, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей или простынями, смоченными содовым раствором или водой, окна и двери; выключить нагревательные приборы и кондиционеры, включить городскую радиотрансляционную сеть, прослушать речевое сообщение органов управления МЧС и действовать согласно полученным рекомендациям;

- находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) прослушать указания администрации о порядке поведения и действовать в соответствии с ними;

- в случае реального поражения химическим веществом пострадавшего немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и покой, при необходимости сделать промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, в зависимости от вида воздействия дать необходимые медицинские препараты), а также направить его в медицинское учреждение.

При возникновении опасности эпидемии или воздействия биологического агента вы должны:

- максимально сократить контакты с другими людьми;

- прекратить посещение общественных мест;

- не выходить без крайней необходимости из квартиры;

- выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах индивидуальной защиты;

- при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу;

- употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспотребнадзора;

- строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия.

Инструкция сотруднику охраны по пожарной безопасности

1. Сотрудник охраны обязан:

- знать и выполнять «Противопожарные правила для спортивного объекта»;

- знать расположение входов и выходов из здания, а также их состояние;

- знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

- знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации персонала и посетителей и тушению пожара;

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением персоналом и посетителями  противопожарного режима в районе поста и на маршрутах обхода здания и территории.

2.	Сотрудник охраны, несущий службу по охране  учреждения, должен иметь в своем распоряжении:

- электрический переносной фонарь;

- средства оповещения персонала и больных в случае пожара;

- пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов;

- средство связи с пожарной охраной (телефон);

- перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей объекта;

- журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов,  лабораторий.

3.	При обнаружении пожара сотрудник охраны обязан:

- сообщить о происходящем в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта;

- доложить руководству объекта о пожаре;

- до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию персонала и посетителей в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ПК);

- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Памятка сотруднику охраны о мерах по антитеррористической безопасности и защите сотрудников и посетителей

В целях обеспечения антитеррористической безопасности сотрудник охраны обязан выполнять следующие действия:

1.Разрешать посетителям вход в здание только по предъявлении ими документа, удостоверяющего личность.

2. Осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей.

3. Следить за тем, чтобы входные  двери, у которых находится пост охраны, были закрыты, а входные двери, где нет постоянной охраны, а также запасные входы были опечатаны.

4.В вечернее и ночное время обходить здание с внешней стороны,  проверяя целостность стекол на окнах, состояние решеток, входных дверей, о  чем делать запись в журнале.

5.В случае эвакуации из здания обеспечить организованный выход персонала, больных и посетителей  через основные и запасные двери согласно плану эвакуации. Принять меры по организации охраны имущества  учреждения. О факте эвакуации незамедлительно сообщить оперативному дежурному частного охранного предприятия и в милицию. Далее  действовать по указанию старшего оперативного начальника.

6. При обнаружении подозрительных предметов (пакета, коробки, сумки и др.) огородить их, немедленно сообщив об этом в правоохранительные органы и оперативному дежурному, принять меры по недопущению к данным предметам посторонних лиц.

7.Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания учреждения и прилегающей к нему территории. Следить  за тем, чтобы входные ворота были закрытыми. О всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы.

8.При появлении у здания и нахождения длительное время посторонних лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной режим.

Руководитель Аппарата  Антитеррористической комиссии

в Карачаево-Черкесской Республике                                                                                                В.С.Степанов

Согласовано

Начальник УФСБ РФ по КЧР                                              Министр внутренних дел  по КЧР

_______________________В.Г.Островецкий                       ________________________Н.В.Осяк

«____»_______________2009г.                                              «____»_______________2009г.

Начальник ГУ МЧС РФ по КЧР

____________________  К.М.Чехов

«____»_______________2009г.